## Slide 1
Ventilación Mecánica no Invasiva
Dispositivos y Cuidados en la atención
Lic. Virginia Merino Gamboa
Hospital Edgardo Rebagliati Martins Enf. Esp. en Cuidados Intensivos http://www.uciperu.com

## Slide 2: HISTORIA VMNI

## Slide 3: Definición Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)
Modalidad de soporte ventilatorio a través de una interfase con presión positiva que no precisa de intubación endotraqueal (IET).

## Slide 4: OBJETIVOS
Máxima comodidad y control de disnea.
Reducir la FR.
Reducir el gasto muscular accesorio.
Mejorar el intercambio de gases.

## Slide 5: EFECTOS SOBRE LA VENTILACIÓN
El aumento de la capacidad residual funcional. (CFR)
Recluta alveólos colapsados.
Mejora la relación V/Q, mejora la PaFi.

## Slide 6: MODOS VENTILATORIOS EN VMNI
LOS MAS UTILIZADOS EN UCI:
CPAP: Mejora la PaO2
PS y BIPAP: Mejora la actividad muscular inspiratoria y la hipoventilación

## Slide 7: CPAP ( PRESION POSITIVA EN LA VÍA AÉREA)
Entrega constante de presión en la vía aérea durante la inspiración y la espiración, evita el colapso o cierre completo de las unidades alveolares.

## Slide 8: BIPAP (PRESIÓN DE SOPORTE BINIVEL) BIPHASIC POSITIVE AIRWAY PRESSURE
Diferencia de presiones:
IPAP: aumenta el volumen inspiratorio.
EPAP: evita el colapso alveolar, y el Rebreathing actúa en contra del efecto negativo del PEEP (EPOC).

## Slide 9: INDICACIONES
Exacerbación del EPOC.
Síndrome de Apnea del Sueño (SAS)
Extubación postoperatoria precoz. (post operados de corazón)
Edema agudo de pulmón.
Insuficiencia respiratoria relacionada a neumonía o atelectasia y
Enfermedades neuromusculares.

## Slide 10: CONTRAINDICACIONES
Inestabilidad hemodinámica.
Trastornos del ritmo en arritmias ventriculares de difícil control.
Incapacidad para deglutir o eliminar secreciones.
Si hay deterioro mental, convulsiones o agitación psicomotriz.
Imposibilidad de uso de la máscara.
Traumatismo facial.
Hipoxemia refractaria.

## Slide 11: VENTAJAS
Es portátil, fácil manejo.
Evita el deterioro respiratorio, mejora la oxigenación, no necesita de relajantes musculares.
Facilita el destete precoz del ventilador.
Disminuye la concentración de bióxido de carbono, facilita el esfuerzo respiratorio

## Slide 12: VENTAJAS
Menor riesgo de complicaciones: compromiso hemodinámico, neumonía, barotrauma.
Disminuye el riesgo de infección.
Mejora la calidad de sueño.
Menor numero de hospitalizaciones por descompensación respiratoria.
Mejora la supervivencia y la calidad de vida.

## Slide 13: DESVENTAJAS
Mayor tiempo y cuidado de enfermería.
Intolerancia a la mascarilla, angustia extrema
Resequedad nasal y de conjuntivas.
Distensión gástrica.
Dificultad para eliminar secreciones y
Fugas en el sistema.

## Slide 14: INTERFASE
El éxito de la VMNI
depende de la interfase,
depende de las siguientes
características:
Ser transparentes
Poco espacio muerto.
Poco peso.
Fácilmente adaptable y tolerancia del paciente.
Sellado de baja presión sobre la piel.

## Slide 15: ELECCIÓN DE LA MÁSCARA
Hay dos modelos de mascarillas No-Vented (no ventiladas) y Vented (ventiladas) esta última con orificios que permiten la eliminación de CO2 evitando reinhalación.
Esos orificios se conocen como orificios de fuga controlada.

## Slide 16
CORRUGADO
INSPIRATORIO
MASCARA VENTED
ORIFICIOS DE FUGA
CONTROLADA

## Slide 17
INTERFASE ORONASAL
INTERFASE FACIAL
INTERFASE NASAL
CASCO O HELMET

## Slide 18
INTERFASES
VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA

## Slide 19
VMNI DOMICILIARIA (VMD)

## Slide 20
INTERFASES
VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA

## Slide 21
VENTILADORES MECANICOS VMNI

## Slide 22
VENTILADORES MECANICOS VMNI

## Slide 23
VENTILADOR MECANICO NO INVASIVO
CUERPO DEL VENTILADOR
FILTRO ANTIBACTERIANO
HUMIDIFICADOR
TRAMPA DE AGUA
CALENTADOR

## Slide 24
EL PULMÓN DE ACERO
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN VMNI

## Slide 25
PREPARACION DEL PACIENTE
Explicación al paciente.
Posición del paciente: fowler
Elección de la interfase que mejor se adapte al paciente: nasal, naso bucal o facial.

## Slide 26
Factores determinantes para el éxito de la ventilación mecánica no invasiva en unidades de cuidados intensivos
Rev Inf Cient. 2017; 96(3):395-404
La técnica fracasa en el 34.7 % de los pacientes; sobre todo por la aparición de síntomas psicológicos, como la ansiedad presente en su totalidad.
lo que reveló la necesidad de ofrecerles más información respecto a la terapéutica en cuestión.

## Slide 27
ANSIEDAD
LIMPIEZA INEFICÁZ VÍA AEREA
PATRÓN RESPIRATORIO INEFICÁZ
RIESGO DE ASPIRACIÓN
MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPEÚTICO
CONOCIMIENTOS DEFICIENTES
DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA

## Slide 28
INFORMACIÓN PREVIA AL PACIENTE

## Slide 29: ANSIEDAD
El cuidado del ambiente y del entorno reduciendo: alarmas, ruidos, tono de las conversaciones.
Favorezca la visita de familiares, eduque al familiar y/o al cuidador. Distractores.
Refuerce la colaboración, mediante premios (niños) y frases de ánimo.

## Slide 30: LIMPIEZA INEFICAZ DE LA VÍA AÉREA
Permeabilice la vía aérea: aspiración de secreciones, humidifique secreciones. Tos eficaz
Evalúe el funcionamiento del ventilador mecánico.
Ajuste la mascarilla para evitar o corregir las fugas excesivas.
Retire prótesis u otros (chupón).
Prevención y alivio de la distensión abdominal: vómitos

## Slide 31: DÉFICIT DE AUTOCUIDADO
Programe pausas :
Posición: semi-sentado (45º)
Alimentación, limpieza e higiene, aspiración de secreciones, medicación y curaciones.
20 ó 30 minutos cada 4 ò 6 horas; pausas de 5 a 15 minutos según la tolerancia del paciente.
Proporcione confort.

## Slide 32: POTENCIAL DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA
Proteger las zonas de la cara: presión continua de la mascarilla o cintas del arnés, ( raíz nasal y la zona frontal.)
Use protector cutáneo, apósitos hidrocoloides de efecto suave. Hidrate la piel de la cara.
Programe descansos breves (ej 1 minuto cada hora) para aliviar la presión, masajes a la zona para favorecer la circulación.
Raíz nasal

## Slide 33
ULCERAS Y EROSIONES POR PRESION
APOSITO
HIDROCOLOIDE
PARCHE HIDROCOLOIDE ULTRAFINO

## Slide 34
PREPARACIÓN DE LA PIEL

## Slide 35: PREPARACIÓN DE LA PIEL

## Slide 36
VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA CUIDADOS DE LA PIEL

## Slide 37
Manejo y Cuidados del CPAP

## Slide 38
Proteger la piel del puente nasal con apósitos de espuma de poliuretano y adhesivo de silicona (para disminuir la presión y la fricción) o apósitos hidrocoloides, cuando solo hay riesgo de fricción, como es el caso de la máscara facial y las zonas de roce con el arnés. • Identificar con la escala Braden el riesgo de UPP en el ingreso y a intervalos regulares (o ante la presencia de algún cambio en el estado general del individuo). • Evaluar el estado de piel y mucosas a las 2-4 h de inicio de la VNI, coincidiendo con la valoración hemodinámica y respiratoria, para decidir si está siendo efectiva la terapia

## Slide 39: MONITOREO

## Slide 40
VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ADULTO : GUÍA DE ENFERMERÍA

## Slide 43
ENTRENAMIENTO VMNI

## Slide 44
ENTRENAMIENTO VMNI

## Slide 45
ENTRENAMIENTO VMNI

## Slide 46
La utilización temprana de VMNI disminuye en un 70% la IOT en paciente pediátrico, el uso de protocolos y el inicio de VMNI aún está por esclarecerse y es necesario el entrenamiento del manejo de los sistemas de oxigenación con presión positiva no invasiva.

## Slide 47
No se reportaron fallecidos en los enfermos tratados con VMNI y la estadía promedio en el servicio fue mayor en los pacientes con fracaso de VMNI.

## Slide 48
Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (4): 225-231

## Slide 49
APPS : ALGORITMO DE INICIO DE VMNI

## Slide 50
MUCHAS GRACIAS!!!
Visite : www.uciperu.com