## Slide 1: SOPORTE EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA: oxigenoterapia
Alberto Diaz Seminario
alberto06ds@yahoo.es

## Slide 7
ALCANCE …

## Slide 8
MEDIDAS PARA MEJORAR LA OXIGENACION:
ADMINISTRACION DE SUPLEMENTO OXIGENO
PEEP / CPAP

## Slide 9
MEDIDAS PARA CORREGIR LA ACIDOSIS RESPIRATORIA:
MEDIDAS FARMACOLOGICAS
VENTILACION MECANICA
mejorar la acidosis respiratoria
aliviar el trabajo respiratorio excesivo y
mejorar la hipoxemia

## Slide 10
DELIVERY
CLINICO
OXIGENO
METODO DE ALMACENAMIENTO Y PROVISION DE OXIGENO
(EJ. CILINDROS)
METODO DE APORTE AL PACIENTE
(EJ. VENTURI)

## Slide 11: ALMACENAMIENTO Y PROVISION DE OXIGENO
CILINDROS
OXIGENO LIQUIDO
CONCENTRADORES

## Slide 12
PUNTO DE EBULLICION
- 183 °C
O2
Permanece en estado gaseoso sin licuarse aun a altas presiones
Permanece en estado líquido por debajo de esa temperatura
Gas comprimido

## Slide 13: CILINDROS
La baja densidad característica de los gases hace que una pequeña cantidad de gas ocupe un gran volumen
1 kg de O2 ocupa un volumen de 0,739 m3 o sea 739 litros
medidos a 15°C y 1 atm
se hace indispensable someterlos a altas presiones y/o bajas temperaturas
para reducir su volumen para efectos de transporte y almacenamiento

## Slide 14: cilindros
Para conseguir altas presiones se utilizan cilindros de acero que trabajan con hasta 220 bar (3191 psi) de presión.
CILINDROS DE ACERO
CILINDROS DE ALUMINIO

## Slide 15: CILINDROS

## Slide 19: TRANSPORTE – ALMACENAMIENTO CILINDROS OXIGENO

## Slide 21: RIESGOS POTENCIALES POR USO DE GASES
PRESION
ASFIXIA
INFLAMABILIDAD
EXPLOSION
INFLAMABILIDAD EXPONTANEA
TOXICIDAD
CORROSION
OXIDACION
FLUJO INVERSO
FRIO EXTREMO

## Slide 23: OXIDANTE
Crea riesgo de incendio aún cuando el mismo no es inflamable
El oxígeno no es inflamable pero acelera vigorosamente la combustión

## Slide 24: Central de oxigeno

## Slide 28
Huaraz: Cuatro heridos dejó explosión de balón con oxígeno en hospital
Viernes, 08 de Febrero 2013 | 10:26 am
Créditos: Referencial.
El hecho se registró en el Hospital Víctor Ramos Guardia al promediar las 3:00 horas del jueves. Dos de los heridos están graves.

## Slide 29: TRASEGADO

## Slide 31
Según cita de la Asociación de Gas Comprimido: "Hay peligros muy serios involucrados en la transferencia de gas comprimido de un cilindro a otro. La C.G.A. reconoce tales peligros y encomunicaciones pasadas a ejecutivos hospitalarios y anestesistas ha exhortado para que la práctica de transferir gases médicos de un cilindro a otro sea discontinuada. Esta instancia también ha sido hecha por la Asociación Nacional para la Protección contra el Fuego" (NFPA).

## Slide 32
UBICACIÓN BALONES
FIJACION - ANCLAJE

## Slide 33
TRASLADO
MANIPULACION

## Slide 34
USO DURANTE TRASLADOS DE PACIENTES

## Slide 35: Establecer política en el servicio para:
UBICACIÓN - DISPOSICION
USO – MANIPULACION
RELLENADO DE BALONES PEQUEÑOS
Pressure Systems Safety Regulations 2000
(SI 2000 No 128)

## Slide 36: Prevenir el riesgo de injuria por sistemas presurizados

## Slide 37: OXIGENO LIQUIDO
ES CONTENIDO EN TANQUES PRESURIZADOS
OBTENIDO DEL AIRE AMBIENTAL POR DESTILACION FRACCIONAL
DEBE SER EVAPORADO A GAS ANTES DE USAR
FORMA DE ALMACENAJE IDEAL PARA HOSPITALES

## Slide 38: ESTANQUES ESTACIONARIOS
Consta de un recipiente interior de acero inoxidable para soportar bajas temperaturas, y uno exterior de acero al carbono, aislados entre sí por una combinación de alto vacío y material aislante.

## Slide 39: OXIGENO LIQUIDO
1 m3 de oxígeno líquido
corresponde a
843 m3 de oxígeno gaseoso
(medidos a 15°C, 1 atm).

## Slide 40: METODOS DE ADMINISTRACION/ INTERFACES

## Slide 41
Volumen minuto = VT x FR
Flujo inspiratorio requerido:
3 -4 veces el VM
10 = 500 x 10
30 – 40 lpm

## Slide 42
O2 (100%)
PACIENTE
12 LPM
[ ALTA ]
fiO2 alto
FiO2 no fijo
FLUJO BAJO
12 LPM

## Slide 43
O2 (100%)
PACIENTE
12 LPM
O2 (100%)
PACIENTE
12 LPM
[ ALTA ]
fiO2 alto
FiO2 no fijo
FLUJO BAJO
AIRE (21%)
AIRE (21%)
[moderada]
fiO2 moderado
fiO2 fijo
FLUJO ALTO
12 LPM
12 LPM
12 LPM
36 LPM

## Slide 44
Flujo O2
FiO2
Mezcla con O2 ambiental
Flujo total
SISTEMAS DE BAJO FLUJO
1 – 12 LPM
NO
BAJO
ALTO
IMPREDECIBLE
BAJO

## Slide 45: Sistemas de Administración de O2
SISTEMAS DE BAJO FLUJO
  CÁNULA NASAL
  MÁSCARA DE OXÍGENO SIMPLE
  MÁSCARA DE REINHALACIÓN PARCIAL
SISTEMAS DE ALTO FLUJO
  MASCARILLA VENTURI
  TUBO EN T
  CAMPANA DE OXÍGENO
  TIENDA FACIAL
  COLLAR O MASCARILLA DE TRAQUEOSTOMÍA

## Slide 46: High concentration reservoir mask (non-rebreathing mask)
Aportan 60 – 90 %
Usando tasa de flujo de 10 – 15 lpm
Concentracion O2 aportada no es exacta. Depende:
Flujo aportado
Patrón respiratorio del paciente
Usos:
Trauma
Emergencia
PO
Boumphrey SM, Morris EA, Kinsella SM. 100% inspired oxygen from a Hudson mask: a realistic goal?
Resuscitation 2003;57:69–72.

## Slide 47: Mascara facial simple (Medium Concentration Mask)
Aportan 40 – 60 %
Usando tasa de flujo de 5 – 10 lpm
Flujos menores a 5 lpm incrementan trabajo respiratorio
Puede ocasionar retencion CO2
Concentracion O2 aportada no es exacta. Depende:
Flujo aportado
Patrón respiratorio del paciente
Jensen AG, Johnson A, Sandstedt S. Rebreathing during oxygen treatment with face mask. The effect of oxygen flow rates on ventilation.
Acta Anaesthesiol Scand 1991;35:289–92

## Slide 48: Mascara facial simple (medium Concentration Mask)
Si en IRA – I
No en IRA -II
Nunca flujo < 5 lpm. Flujo inspiratorio del paciente lo va a sobrepasar
No en retenedores crónicos de CO2 que requieren baja concentración de O2

## Slide 49: Mascara facial simple (Medium Concentration Mask)
Zevola DR, Maier CB. Use of nasal cannula versus face mask after extubation in patients after cardiothoracic surgery.
Crit Care Nurs 2001;21:47–53.
vs
Rosenberg-Adamsen S, Skriver M, et al. Comparison of three devices
for oxygen administration in the late postoperative period.
Br J Anaesth 1995;74:607–9

## Slide 50: Sistemas de alto flujo
Dispositivos Venturi
Gobernados por el principio de Bernoulli
Un gas a velocidad rápida que sale por un orificio restringido creará presiones laterales subatmosféricas, lo que determina que el aire sea transportado a la corriente principal.

## Slide 51
Sistemas Venturi
Dispositivos de ALTO FLUJO de oxígeno
OXIGENO
AIRE AMBIENTE
GAS EXHALADO

## Slide 52: Principio de funcionamiento
Aire
21% O2
O2 100%
Aire
21% O2
fiO2 fijo
Flujo alto

## Slide 53: Sistemas de Alto Flujo.
Principio :
Mezcla de Chorro de presión:
  “Un gas a velocidad rápida a través de un orificio restringido genera fuerzas de deslizamiento laminar, que transportan el aire hacia la corriente principal”

## Slide 54: Sistemas de Alto Flujo.
Principio :
Mezcla de Chorro de presión:
  “Un gas a velocidad rápida a través de un orificio restringido genera fuerzas de deslizamiento laminar, que transportan el aire hacia la corriente principal”
El tamaño del orificio determinará el Fio2

## Slide 55: Sistemas Venturi
La velocidad del flujo y la capacidad del reservorio son adecuadas para aportar toda la atmósfera inspirada.
Permite administrar concentraciones de Oxígeno tanto altas como bajas.

## Slide 56
Mascara VENTURI
Concentración predecible para una tasa de flujo determinada
La cantidad de AIRE succionado al flujo central esta en relación al flujo de oxígeno dentro del sistema Venturi
mascara
reservorio
válvula
20 cm

## Slide 57
Mascara VENTURI
Para la misma [O2] deseada:
Incremento en el flujo de oxígeno
Más aire es succionado
Mayor flujo total de gas a fiO2 seteado

## Slide 58
Mascara VENTURI
Para la misma [O2] deseada:
Incremento en el flujo de oxígeno
Más aire es succionado
Mayor flujo total de gas a fiO2 seteado

## Slide 59
Mascara VENTURI
24% - 28%
De elección para pacientes con riesgo de retención de CO2
Beneficio:
La tasa de flujo del gas de la máscara excede la tasa de flujo inspiratorio del paciente

## Slide 60
Jones HA, Turner SL, Hughes JM. Performance of the large-reservoir oxygen mask (Ventimask).
Lancet 1984;1:427–31.
Mascara VENTURI
Tasa de flujo inspiratorio
Paciente con > 30 respiraciones por minuto
Encima del mínimo flujo aportado por sistema Venturi
Evidence III

## Slide 61
Mascara VENTURI
IRA –I
CRONICOS con HIPOXEMIA
Elevación predecible en oxigenación
Mayor elevación en oxigenación en pacientes más hipoxemicos
“rapid scalator”
Elevación más discreta en pacientes cerca Sat normal

## Slide 62
CANULA NASAL
Baja y media dosis de concentración de O2
Amplia variación de concentración en relación a patrón respiratorio
Efecto de flujo 1- 4 lpm
Similar a efecto obtenido entre 24 – 40 % con Venturi
Bazuaye EA, Stone TN, Corris PA, et al. Variability of inspired oxygen concentration with nasal cannulas.
Thorax 1992;47:609–11
6 lpm ~ 50 %

## Slide 63
CANULA NASAL
Estudios en pacientes no agudos
PO 88% prefieren CBN sobre mascaras

## Slide 64
MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA
USO PROLONGADO
HUMIDIFICACION
VENTURI
O
MASCARA SIMPLE

## Slide 66: PUNTOS A CONSIDERAR Y ESPECIFICAR PARA LA Prescripcion Y administración de la oxigenoterapia

## Slide 67
EXPECTATIVA DE DURACION DEL TRATAMIENTO
TIPO DE IRA
PATRON RESPIRATORIO
  FR ALTA O BAJA / DRIVE
NECESIDAD DE HUMIDIFICACION
RIESGO DE RETENCION DE CO2
PRESENCIA DE “CONFUSION”
CONSIDERAR Y ESPECIFICAR

## Slide 68
RECOMENDACIONES

## Slide 76
RECOMENDACIONES
Humidificacion del oxigeno

## Slide 82: Implementar política de prescripción de oxigenoterapia: - dosis - dispositivo - target - ajuste

## Slide 85
Oxygen prescription for acutely hypoxaemic patients